| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |
| --- |
| I. DOKUMENTY |
|  | OŚWIADCZNIE PROJEKTANTÓW | 1 |
|  | UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW | 2-3 |
| II. CZĘŚĆ OPISOWA - ARCHITEKTURA |
|  | OPIS TECHNICZNY | 4-10 |
|  | INFORMACJA BIOZ | 10-12 |
| III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA |
| AR-01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

Podstawa opracowania:

  - Zlecenie Inwestora

  - Wizja lokalna

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Mapa do celów projektowych w skali 1: 500

  - Obowiązujące normy i przepisy budowlane

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2002 Nr 75 poz. 690)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

  - PN-EN 1176-1-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

  - PN-EN 1176-2-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

  - PN-EN 1176-3-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

  - PN-EN 1176-4-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

  - PN-EN 1176-5-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

  - PN-EN 1176-6-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

  - PN-EN 1176-7-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

  - PN-EN 1176-10-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10. Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

  - PN-EN 1176-11-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Cel opracowania i zakres opracowania:

  - Celem opracowania jest zaprojektowanie miejsca montażu elementów siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach  oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla budowy oraz montaż urządzeń w oparciu o dokumentację projektową.

  - W zakres opracowania wchodzi:

  - montaż elementów siłowni zewnętrznej

Opis stanu istniejącego:

Teren na którym projektuje się element siłowni zewnętrznej znajduję się na działce 429/4; 430; 431/1; 432/3; 432/2; 432/9, we Wronkach na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Działka  od południa sąsiaduje z  drogą asfaltową pełniącą funkcję  dojazdu  oraz z zabudowaniami sportowymi i terenami leśnymi w pozostałej części .  Wydzielony pod budowę  teren na przedmiotowej działce jest pokryty nawierzchnią trawiastą . Teren jest płaski.

Istniejący teren jest zadbany i będzie wymagał jedynie uporządkowania, nawierzchnię pod urządzeniem będzie stanowić istniejące podłoże trawiaste.

Inwentaryzacja zieleni:

Na terenie przeznaczonym do budowy (w obszarze realizacji) nie występują drzewa oraz zieleń krzewiasta która koliduje z projektowanym założeniem siłowni.

Dlatego też nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni istniejącej.

Bilans powierzchni przewidzianej pod zagospodarowanie:

| Lp. | Bilans powierzchni: | Powierzchnia(m2) | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia działki: | 16818,00 m2 |
| 2. | Powierzchnia urządzona - siłownia | 225,25 m2 (1,33 %) |
| 3. | Pozostały teren | 16592,75 m2 (98,67 %) |
| Całość | 16592,75 m2 (100,0 %) |

Plan zagospodarowania:

Zaprojektowano urządzenia siłowni zewnętrznej:

- biegacz wolnostojący

- orbitrek wolnostojący

- prasa nożna

- twister/wachadło

- wioślarz wolnostojący

- koła tai chi

- prasa ręczna/ wyciąg dolny

- rowerek

- prostownik pleców/ ławeczka

oraz  wyposażenie dodatkowe:

- pylon z regulaminem

Teren na którym zostanie zlokalizowane urządzenie za stanowi istniejąca nawierzchnia trawiasta która będzie pełnić funkcję nawierzchni bezpiecznej.

(Szczegóły rozmieszczenia urządzeń oraz nawierzchni zgodnie z załączonymi rysunkami).

Prace przygotowawcze:

W ramach tych robót należy:

- usunąć wszelkie zbędne przedmioty

- usunąć chwasty

- wykopać dół pod stopy fundamentowe

Roboty projektowe:

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia  należy fundamentować i instalować zgodnie z przytoczonymi w pkt. 1.5 normami i specyfikacją techniczną.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu  o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wyposażenie:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy (spełniające poniższe parametry):

- Element siłowni zewnętrznej „biegacz wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie biegacz  - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „orbitrek wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie orbitrek - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

- Element siłowni zewnętrznej „prasa nożna” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prasa nożna - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „twister/ wachadło” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie twister - 1szt;

- urządzenie wachadło - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

- Element siłowni zewnętrznej „wioślarz wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie wioślarz - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „koła tai chi” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie koła tai chi - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „prasa ręczna/ wyciąg dolny” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prasa ręczna- 1szt;

- urządzenie wyciąg dolny - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „rowerek” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie rowerek- 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

- Element siłowni zewnętrznej „prostownik pleców/ławeczka” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prostownik pleców- 1szt;

- urządzenie ławeczka - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Elementy dodatkowe

Tablica informacyjna – 1 szt.:

Wymiary:

- Szerokość 60 - 150 cm

- Wysokość 60 - 150 cm

- Wysokość całkowita  150 – 220 cm

Materiały:

- słupy drewniane lub stalowe z stali czarnej malowanej proszkowo o przekroju 8 x 8 cm

- tablica metalowa lub drewniana

- Fundament betonowy

Uwaga!

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami (PN-EN 1176) oraz warunkami bezpieczeństwa.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

Urządzenia kotwione w podłożu zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone w opisie.

Nawierzchnia wokół siłowni oraz pomiędzy urządzeniami.

Nawierzchnia pomiędzy urządzeniami  i nawierzchnia bezpieczna stanowi nawierzchnia z trawy, istniejąca.

Kolejność wykonywania robót:

- roboty ziemne,

- fundamenty pod urządzenia

- montaż urządzeń

Ochrona środowiska i dóbr kultury:

Projektowane urządzenie  poprzez uporządkowanie terenu, zastosowanie nie inwazyjnych elementów z których wykonane są urządzenia i nawierzchnia i nadanie mu określonej funkcji rekreacyjnej wpłynie korzystnie na stan środowiska oraz odbiór wizualny miejsca w którym zostanie urządzony.

Uwagi końcowe:

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.

W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta, inwestora lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

12.1 	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót od zagospodarowania terenu - robót ziemnych,  montaż nawierzchni oraz urządzeń zabawowych i małej architektury.

12.2 	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie nie występują żadne budynki ani inne rodzaje zagospodarowania nieruchomościami, występuje zieleń wysoka nie kolidująca z projektowanym założeniem.

12.3      Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze przyszłej budowy brak jest elementów zagospodarowania terenu lub elementów terenowych mogących wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac terenowych, zwłaszcza podczas wykopów.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy teren budowy ogrodzić wzdłuż granic potrzebnych do odpowiedniej organizacji placu budowy ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy oraz o wykonywaniu robót na wysokościach. Należy umieścić tablice informacyjne informujące o inwestycji, inwestorach oraz projektantach i wykonawcach, zgodnie z odpowiednimi normami.

12.4	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia.

a) roboty ziemne – należy wykonać częściowo ręcznie, częściowo mechanicznie, po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z planem zagospodarowania.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu czy nie ma w nim w miejscu przewidywanych wykopów przewodów sieci wodnych, gazowych, elektrycznych, wojskowych teletechnicznych itp. W razie ich wystąpienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, skontaktować się z Kierownikiem Budowy, a w razie braku możliwości bezpośredniej oceny zagrożenia, z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a roboty przeprowadzić pod szczególnym nadzorem. W przypadku natrafienia na nieznane przewody, zwłaszcza sieci elektrycznych, prace należy wstrzymać i skontaktować się z Inspektorem Nadzoru, celem wyjaśnień.

W pobliżu instalacji podziemnych, w odległości 40cm, roboty należy prowadzić ręcznie.

b) roboty ciesielskie

cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0m.

Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, robotnicy powinni być poddani szkoleniu BHP, przeprowadzonemu przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

12.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

12.7 Uwagi końcowe

Kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem, w oparciu o:

-   powyższą informację

- wszystkie przepisy prawa budowlanego oraz BHP, ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych:

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych.

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej dotyczącej zabezpieczenia placu budowy, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

wszystkie przepisy ochrony środowiska, a w szczególności:

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

-  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.

|  | OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Szymon Kałużyński |
| --- | --- |