Egz. NR 2

PROJEKTOWANIE  I  KOSZTORYSOWANIE

ARKADIUSZ SAKOWSKI  BABORÓWKO  UL. POLNA 9

#### DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

RODZAJ DOKUMENTACJI -	Projekt budowlany

OBIEKT-				Siłownia zewnętrzna

ADRES -				ul. Powstańców Wlkp. 25

64-510 Wronki

Działka nr 1953

INWESTOR -			Zespół Szkół Nr 2

im. Stanisława Konarskiego

ul. Powstańców Wlkp. 25

64-510 Wronki

Opracował:

# Zawartość opracowania :

- Projekt zagospodarowania działki

mapa)							str. 3

- Opis do projektu zagospodarowania działki		str. 4, 5,6,7,8,9,10

- Oświadczenie projektanta				str. 11,12

- Kserokopie uprawnień					str. 13,14,15,16

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do planu zagospodarowania działki

Inwestor:		Zespół Szkół  Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki

Adres budowy:	ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki, dz. nr 1953

- Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych.

- Dane wyjściowe do opracowania:

Uzgodnienie z inwestorem dotyczące zagospodarowania terenu dokonane podczas wizji lokalnej.

III. Podkład sytuacyjno – wysokościowy:

Mapa zasadnicza.

IV. Istniejący stan zagospodarowania

Działka oznaczona nr geodezyjnym 1953 położona jest we Wronkach. Właścicielem      jest Powiat Szamotulski, a zarządzającym Zespół Szkół nr 2 (trwały zarząd).  Działka jest urządzona. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są obiekty szkolne, place chodniki i zieleń.

V. Przedmiot inwestycji:

Na części działki, na terenie utwardzonym kostką betonową (wewnętrzny plac) projektuje się budowę siłowni zewnętrznej.

Na projektowanym placu,  będzie siłownia  z 10 urządzeniami  do rekreacji czynnej. Urządzenia będą mocowane do pylonu, po dwa do każdego.

W celu zamontowania urządzeń będzie trzeba wykonać następujące prace:

- rozbiórkę kostki betonowej wraz z podbudową

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń wraz z wywozem ziemi

- montaż fundamentu

- montaż urządzeń

- ponowne założenie częściowo kostki betonowej na podbudowie betonowej.

Urządzenia z pylonami.

Urządzenia wykonać z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie farbą proszkową. Przekrój minimalny rury zasadniczej 90mm, grubość ścianki minimalny 3,6mm.

Wysokość pylonu od podłoża min. 2000mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy minimalnej 90mm, zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o gr. minimalnej 5mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł   z otworami, służący do zamocowania urządzeń.

Pokrywę zabezpieczającą elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładkę zabezpieczającą pylon od góry wykonać z aluminium malowanego proszkowo.          Tablice z instrukcją malować na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające.

Tablicę informacyjną wykonać z dwóch ocynkowanych blach, każda o gr. minimalnej 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablicę dwukrotnie malować proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na którą nanieść instrukcję techniką sitodruku w fazie produkcji.

Pozostałe elementy urządzeń wykonać z rur o średnicach minimalnych 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości minimalnej ścianki 2,75mm.

Uchwyty i rączki wykonać z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonać ze stali nierdzewnej.

Spawy dodatkowo pokryć natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Urządzenie montować do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej                   
w fundamencie betonowym klasy min. B-20.

Urządzenie stawiać na fundamencie, który stanowi jego podstawę.

Kolorystyka szaro-żółta. RAL: 7015, 1021 lub inna.

Pozostałe urządzenia.

Urządzenia wykonać z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie farbą proszkową. Przekrój minimalny rury zasadniczej 140mm (słupek główny), grubość ścianki minimalny 3,6mm.

Pokrywę zabezpieczającą elementy mocujące urządzenie do podłoża wykonać                  z aluminium malowanego proszkowo.

Pozostałe elementy urządzeń wykonać z rur o średnicach minimalnych 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości minimalnej ścianki 2,75mm.

Uchwyty i rączki wykonać z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonać ze stali nierdzewnej.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Tabliczkę informacyjną umieścić na głównym słupku. Wykonać z blachy nierdzewnej       o gr. minimalnej 1mm. Instrukcję nanieść na tabliczkę techniką sitodruku w fazie produkcji.

Urządzenie montować do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w fundamencie betonowym klasy min. B-20.

Urządzenie stawiać na fundamencie, który stanowi jego podstawę.

Można montować również przy zastosowaniu gotowych prefabrykatów betonowych         i specjalnej tablicy montażowej wykonanej z blachy o gr. minimalnej 10mm.

Kolorystyka szaro-żółta. RAL: 7015, 1021 lub inna, uzgodniona z inwestorem.

Typy urządzeń, wymiary minimalne:

1. Wyciskanie siedząc -  szt 1

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2332 x 672 x 2000 mm

2. Wyciąg górny -  szt 1

Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2332 x 742 x 2000 mm

3. Orbitrek-  szt 1

Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 3460 x 550 x 2000 mm

4. Jeździec -  szt 1

Uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature, poprawia ruchomość stawów, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Wymiary: 1510 x 2430 x 2000 mm

5. Narty biegówki -  szt 1

Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg. Ogólna poprawa kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i płuca. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2922 x 570 x 2000 mm

Pozostałe:

1. Tablica z regulaminem i promocyjna -  szt 1

minimalne wymiary: 190x40 mm

minimalne wymiary: wysokość: 190 cm, szerokość: 40 cm; tablica drewniana lub z płyty HDPE o wymiarach 35x60 cm, o minimalnej grubości 0,8mm zamocowana                     na konstrukcji metalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo o średnicy minimalnej 50 mm; regulamin z folii naklejony na tablicy. Kolorystyka: dowolna,, uzgodniona z inwestorem.

2. Ławka drewniana z oparciem na postumencie żeliwnym -  szt 2

minimalne wymiary: szerokość: 170 cm, wysokość: 71 cm, głębokość: 58 cm,     kolor: siedziska – mahoniowy, podstawy – czarny

4. Kosz na śmieci stalowy -  szt 2

minimalne wymiary: wysokość: 100 cm, szerokość: 43 cm, pojemność: 35 litrów, kolor:  czarny

Uwagi ogólne:

- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

- Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę, prace należy przerwać i niezwłocznie powiadomić inwestora.

##### Wszystkie urządzenia muszą być nowe, posiadać wymagane prawem aprobaty lub atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

##### Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

##### Ewentualne zmiany należy uzgadniać z projektantem i inwestorem.

Arkadiusz Sakowski

Ul. Polna 9

Baborówko

64-500 Szamotuły

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że projekt siłowni zewnętrznej na działce             nr 1953 we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 25 wykonany           dla Zespołu Szkół Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 25  64-510 Wronki, wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego              oraz zasadami wiedzy technicznej.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że projekt siłowni zewnętrznej na działce             nr 1953 we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 25 wykonany           dla Zespołu Szkół Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 25  64-510 Wronki, wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego              oraz zasadami wiedzy technicznej.