|  |  | MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA SZAMOTUŁY 13.06.2017 r. |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONK |
| INWESTOR : | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH UL. LEŚNA 17A 64-510 WRONKI |
| ADRES INWESTYCJI : | DZIAŁKA 429/; 430; 431/1; 432/3; 432/9 OBRĘB: 0001 WRONKI; JEDNOSTKA EWIDENCYJA : 302408_4 WRONKI UL.LEŚNA 17A WRONKI GMINA WRONKI |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI MGR INŻ. ARCH. SZYMON KAŁUŻYŃSKI UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTUŁY +48 602 299 729 WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413 205 |

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

  - Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH” określa następujące wymagania w zakresie:

  - właściwości materiałów,

  - sposobu i jakości wykonania robót,

  - odbioru i prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana na podstawie:

  - projektu  opracowanego przez Pracownie Architektoniczną Między Kreskami mgr inż. arch. Szymon Kałużyński, ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/3, 64-500 Szamotuły

  - przedmiaru robót,

  - wizji lokalnej w terenie,

  - uzgodnień z Zamawiającym.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)

- gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw (37500000-3)

  - Wymagania dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177,

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw,

- PN-PE 1176-1 wyposażenia placów zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań.,

- PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,

- dokumentacja powykonawcza,

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- uporządkowanie terenu realizacji zadania.

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH (45112720-8) GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE PARKÓW ZABAW (37500000-3)

  - Roboty montażowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń siłowni zewnętrznych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

  - Materiały

Informacje podstawowe:

- Elementy siłowni zewnętrznej– katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa.

- Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie

- produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony  w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.

Wyposażenie:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora siłownia zewnętrzna będzie wyposażona w następujące urządzenia do ćwiczeń (spełniające poniższe parametry):

Element siłowni zewnętrznej „biegacz wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie biegacz  - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „orbitrek wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie orbitrek - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „prasa nożna” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prasa nożna - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „twister/ wachadło” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie twister - 1szt;

- urządzenie wachadło - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „wioślarz wolnostojący” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie wioślarz - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „koła tai chi” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie koła tai chi - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „prasa ręczna/ wyciąg dolny” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prasa ręczna- 1szt;

- urządzenie wyciąg dolny - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Element siłowni zewnętrznej „rowerek” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie rowerek- 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

- Element siłowni zewnętrznej „prostownik pleców/ławeczka” – 1 szt.:

Przedział wiekowy: < 10 lat

Wymiary:

- Szerokość max 90 cm

- Długość max 290 cm

- Wysokość max 250 cm

- Wysokość swobodnego upadku max 100 cm

- Strefa bezpieczeństwa max 595x440 cm

Elementy składowe:

- słup montażowy– 1 szt.

- urządzenie prostownik pleców- 1szt;

- urządzenie ławeczka - 1szt;

Materiały:

- konstrukcja wykonana  z rur ze stali cynkowanej malowanej dwukrotnie farbą proszkową

- oparcia i siedziska stalowe

- uchwyty i rączki PVC

- łożyska typu zamkniętego

- kotwy montażowe

- Fundament betonowy

Elementy dodatkowe

Tablica informacyjna – 1 szt.:

Wymiary:

- Szerokość 60 - 150 cm

- Wysokość 60 - 150 cm

- Wysokość całkowita  150 – 220 cm

Materiały:

- słupy drewniane lub stalowe z stali czarnej malowanej proszkowo o przekroju 8 x 8 cm

- tablica metalowa lub drewniana

- Fundament betonowy

Uwaga!

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami (PN-EN 1176) oraz warunkami bezpieczeństwa.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

Urządzenia kotwione w podłożu zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone w opisie.

Nawierzchnia wokół siłowni oraz pomiędzy urządzeniami.

Nawierzchnia pomiędzy urządzeniami  i nawierzchnia bezpieczna stanowi nawierzchnia z trawy, istniejąca.

  - Sprzęt:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabie

- Poziomice,

- Młotki,

- Klucze specjalistyczne,

- Wiertarki i wkrętarki,

- Ubijaki i zagęszczarki,

- Taczka.

  - Transportowych

- Samochód skrzyniowy

- Samochód smowyładowczy

  - Wykonanie i zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montaŜu danego urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

  - Odbiór robót

Należy sprawdzić:

  - Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu

  - Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

  - Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego.

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek–zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

PRZEPISY ZWIĄZANE:

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na siłowni zewnętrznej, do których należy się stosować:

PN – EN 1176 -1 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN – EN 1176 -2 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań huśtawek.

PN – EN 1176 -3 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni.

PN – EN 1176 -6 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących

PN – EN 1176 -7 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN – EN 1177 – 2000 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN – EN 1177 – 2000/A1:2004 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą PN – EN 1176 -7 – 2001. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.