SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji:	Budowa siłowni zewnętrznej

Adres inwestycji:	ul. Powstańców Wlkp. 25,  64-510 Wronki, działka nr 1953

Inwestor:			Powiat Szamotulski  ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

ul. Powstańców Wlkp. 25,  64-510 Wronki

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

  - Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa siłowni zewnętrznej” określa następujące wymagania            w zakresie:

  - właściwości materiałów,

  - sposobu i jakości wykonania robót,

  - odbioru i prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana                na podstawie:

-    projektu budowlanego,

-    wizji lokalnej w terenie,

-    uzgodnień z Zamawiającym.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

-    45111000-0 Roboty budowlane – roboty ziemne

-    45233340-4 Roboty budowlane – roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

-    45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

-    45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

-    37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

  - Wymagania dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów.

  - Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2002 Nr 75 poz. 690)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane, (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,

- dokumentacja powykonawcza,

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia siłowni,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów          do obrotu i stosowania w budownictwie,

- uporządkowanie terenu po realizacji zadania.

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika                  i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT.

ROBOTY W ZAKRESIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

  - Roboty montażowe.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania           i odbioru robót związanych z wykonaniem siłowni zewnętrznej.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia  należy fundamentować zgodnie

z zaleceniami producenta,  normami i specyfikacją techniczną.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej muszą

posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane              w 	oparciu  o obowiązujące normy w tym zakresie. Wykonanie montażu urządzeń 	mogą dokonywać osoby, przeszkolone w tym celu przez producentów oraz w oparciu                 o instrukcje montażu, zaleceń dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora siłownia będzie wyposażona w następujące urządzenia:

Typy urządzeń, wymiary minimalne:

1. Wyciskanie siedząc -  szt 1

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2332 x 672 x 2000 mm

2. Wyciąg górny -  szt 1

Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2332 x 742 x 2000 mm

3. Orbitrek-  szt 1

Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 3460 x 550 x 2000 mm

4. Jeździec -  szt 1

Uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulaturę, poprawia ruchomość stawów, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Wymiary: 1510 x 2430 x 2000 mm

5. Narty biegówki -  szt 1

Poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie ścięgien nóg.                Ogólna poprawa kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i płuca. Stopień trudności – średni.

Wymiary: 2922 x 570 x 2000 mm

Urządzenia z pylonami.

Urządzenia wykonać z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie farbą proszkową. Przekrój minimalny rury zasadniczej 90mm, grubość ścianki minimalny 3,6mm.

Wysokość pylonu od podłoża min. 2000mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy minimalnej 90mm, zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o gr. minimalnej 5mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł   z otworami, służący do zamocowania urządzeń.

Pokrywę zabezpieczającą elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładkę zabezpieczającą pylon od góry wykonać z aluminium malowanego proszkowo.               Tablice z instrukcją malować na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające.

Tablicę informacyjną wykonać z dwóch ocynkowanych blach, każda o gr. minimalnej 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablicę dwukrotnie malować proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na którą nanieść instrukcję techniką sitodruku w fazie produkcji.

Pozostałe elementy urządzeń wykonać z rur o średnicach minimalnych 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości minimalnej ścianki 2,75mm.

Uchwyty i rączki wykonać z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonać ze stali nierdzewnej.

Spawy dodatkowo pokryć natryskową warstwą cynku.

W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska NSK.

Urządzenie montować do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej                   
w fundamencie betonowym klasy min. B 20.

Urządzenie stawiać na fundamencie, który stanowi jego podstawę.

Kolorystyka szaro-żółta. RAL: 7015, 1021 lub inna.

Wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone w opisie.

Nawierzchnia wokół siłowni oraz pomiędzy urządzeniami.

Nawierzchnia wokół terenu przeznaczonego pod siłownię stanowi nawierzchnia z istniejącej kostki betonowej.

W celu zamontowania urządzeń będzie trzeba wykonać następujące prace:

- rozbiórkę kostki betonowej wraz z podbudową

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń wraz z wywozem ziemi

- montaż fundamentów

- montaż urządzeń

- ponowne założenie częściowo kostki betonowej na podbudowie betonowej.

  - Sprzęt:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabie

- Poziomica,

- Młotki,

- Klucze specjalistyczne,

- Wiertarki i wkrętarki,

- Ubijaki i zagęszczarki,

- Taczki.

  - Transportowych

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

  - Wykonanie i zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych lub wylewanych na mokro z betonu B 20.

  - Odbiór robót

Należy sprawdzić:

-  zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu

-  zgodność danych technicznych elementów składowych, całych urządzeń, bądź

gotowych wyrobów z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane

przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

-  zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia

antykorozyjnego.

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek–zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT.

Po dokonaniu odbioru obiekt nadaje się do użytkowania.

PRZEPISY ZWIĄZANE:

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa              do których należy się stosować:

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

-  przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie         (Dz. U 2002 Nr 75 poz. 690)

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane, (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)