OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Nazwa zadania:       Budowa siłowni zewnętrznej

Inwestor:	Powiat Szamotulski  ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły     Zespół Szkół  Nr 2 im. Stanisława Konarskiego                       ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki

Adres budowy:	ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki, dz. nr 1953

Przedmiot inwestycji:

Na części działki, na terenie utwardzonym kostką betonową (wewnętrzny plac) projektuje się budowę siłowni zewnętrznej.

Na projektowanym placu,  będzie siłownia  z 10 urządzeniami  do rekreacji czynnej. Urządzenia będą mocowane do pylonu, po dwa do każdego.

W celu zamontowania urządzeń będzie trzeba wykonać następujące prace:

- rozbiórkę kostki betonowej wraz z podbudową

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń wraz z wywozem ziemi

- montaż fundamentu

- montaż urządzeń

- ponowne założenie częściowo kostki betonowej na podbudowie betonowej.

Kolorystyka szaro-żółta. RAL: 7015, 1021 lub inna, uzgodniona z inwestorem.

Typy urządzeń:

1. Wyciskanie siedząc -  kmpl 1

2. Wyciąg górny -  kmpl 1   
3. Orbitrek -  kmpl 1

4. Jeździec -  kmpl 1

5. Narty biegówki -  kmpl 1

Pozostałe:

1. Tablica z regulaminem i promocyjna -  kmpl 1

2. Ławka drewniana z oparciem na postumencie żeliwnym -  kmpl 2

3. Kosz na śmieci stalowy -  kmpl 2